## Slide 1: ELEKTRİKSEL ALAN PROJESİ
AYDINLATMA TEKNİKLERİ
DERS 1
Ümit DEMİRCİ
Elektrik Mühendisi

## Slide 2: Aydınlatma Nedir? Tüm yaşam alanlarında görmemizi sağlayan ışık kaynağının ortaya çıkardığı görselliktir.

## Slide 3: Aydınlatmanın Amacı nedir?
Temel amacı insan hayatının her anında “Okulda, Hastanede, Yolda, Ofiste, Mutfakta, Fabrikada ve Çevresinde” iyi görmesini sağlamaktır. Bunun yanında farklı amaçlar içinde kullanılmaktadır örneğin, Bahçe duvarı aydınlatması, heykel-tablo aydınlatması, bina dışı duvar boyama gibi.

## Slide 4: Işık Nedir? Güneş, Ay veya aydınlatma araçlarından yayılan ışımanın direkt olarak veya cisimlere çarparak görülmesine sebep olan olgudur. Diğer bir tanımı ise uzayda ışık hızı (300,000km/sn) ile yayılan bir tür dalgadır. Ve bu dalgalar dalga boyu ve frekanslarla ifade edilir. İnsanların görebildikleri dalga boyu 400 ile 800nm arasındadır.

## Slide 5: Gözün Spektral Duyarlılığı nedir? Gündüz parlaklığındaki renk ile gece karanlığındaki aynı renk göz tarafından farklı algılanır. Şöyle ki, 10 cd/m2 den büyük parıltıda gündüz (fotopik) görme, 0.01 cd/m2 den küçük parıltıda gece (skotopik) görme, bunların arasında karma (mezopik) görme. Gündüz görmede 555 nm’de (sarı-yeşil renk) maksimum duyarlılık.

## Slide 6: Işık Akısı nedir? Işık kaynağı tarafından yayılan ışınımın, insan gözü tarafından gündüz (fotopik) algıladığı enerji miktarıdır. Birimi Lumen (Lm) olarak ifade edilir.

## Slide 7: Etkinlik Faktörü Nedir? Işık kaynağının sağladığı birim Lumen (lm) başına harcadığı elektriksel enerjidir(Watt). Etkinlik Faktörü = Lm/W .

## Slide 8: Işık Şiddeti Nedir?
Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir doğrultusundaki ortalama ışık şiddeti, candela ile ifade edilen ve “cd” kısaltması kullanan birimdir. Eskiden “mum” olarak bilinen birim idi.

## Slide 9: Aydınlık Düzeyi ve Seviyesi Nedir? Birim alana düşen toplam ışık akısı o yüzeyin aydınlık düzeyi olarak tanımlanır ve birimi Lux’dur. Lux=Lumen/m2. Yaşam alanlarının kullanım amacına uygun minimum aydınlık düzeyi seviyeleri tablo haline getirilmiştir.

## Slide 10: Aydınlık Düzeyi Tablosu

## Slide 11: Parıltı Nedir? Bir ışık kaynağından herhangi bir cisim üzerine gelen ışığın aynı cisim tarafından parıltı şeklinde her doğrultuda yayılmasıdır. Bu yayılma cisimleri görmemizi sağlar.

## Slide 12: Temel Aydınlatma Büyüklükleri Nelerdir?

## Slide 13: Aydınlatmada Enerji Verimliliği? Aydınlatmada enerji tasarrufu, görsel konfordan ödün vermeden, gerekli en az aydınlık şiddetlerinin sağlanması ile elde edilir. Bunun için öncelikle düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılmalıdır. Örneğin klasik bir ampulü az enerji kullanan bir ampulle değiştirmek enerji tüketimini % 80 civarında azaltabilmektedir.

## Slide 14: Toplam enerji tüketiminde Aydınlatmanın payı %20 dir.

## Slide 15: Aydınlatmada Enerji Tasarrufu Nedir? Aydınlatmada tasarruf, lamba söndürerek değil, görme yeteneği ve görsel konfordan ödün vermeden, gerekli minimum seviyede aydınlık düzeylerinin yaratılması ile sağlanır. En yüksek enerji tasarruf değerlerine ulaşılması amaçlanırken, güvenlik ve konfor koşulları açısından gerekli olan aydınlatma kalitesinin tehlikeye sokulmamasına dikkat edilmelidir.

## Slide 16: Enerji Tasarruflu ve Kaliteli Aydınlatmanın Yolları Nelerdir?
Uluslararası Standartlar rehberliğinde, aydınlatılacak alanın en doğru ve ideal aydınlatma çözümlerinin belirlenmesi,
Fabrika çıkışında beyan değerleri belirli armatürler ile tasarım yapılmalı ve armatür çeşidi ile sayısı hesaplanmalı,
Fotosel röle veya zaman rölesi gibi gereksiz zamanlarda enerji tüketimini kontrol edebilecek aktif cihazların kullanılması.

## Slide 17: Aydınlatmada Verimlilik
Lamba değişimi,
Devre elemanlarının değişimi,
Aydınlatma armatürünün değişimi,
Projenin yeniden tasarlanması ve tesisatın değişimi,
Otomasyon.

## Slide 18: Bölüm Sonu!