## Slide 1: EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMADA İŞ GÜVENLİĞİ Gürel ÇELEBİ – Ercan KÖSEOĞLU 2025

## Slide 2: KONU BAŞLIKLARI
El Aletlerinde İSG’nin Önemi
El Aleti Çeşitleri
El Aletlerinde Güvenlik
El Aletlerinde Alınması Gereken Tedbirler
Çeşitli El Aletlerinin İncelenmesi

## Slide 3: El Aletlerinde İSG’nin Önemi
El aletleri ile çalışmalarda, iş güvenliğinin sağlanması için çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
El aletleri işyerlerinde, evlerde veya diğer ortamlarda çeşitli maddeleri sıkıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, kaldırmak, delmek, şekil vermek ısıtmak, kaynatmak vb. işlemleri yapmak amacı ile kullanılırlar.

## Slide 4
Gerek iş ortamlarında, gerekse günlük yaşantıda sıkça kullanılan el aletleri kimi zaman hafif, kimi zaman ağır tehlikeler Meydana gelebilmektedir.

## Slide 5
El aletleri hafif ve ağır yaralanmalara, uzuv kayıplarına neden olabileceği gibi, ölümlere kadar uzanan kazalara da neden olabilmektedirler.

## Slide 6: EL ALETLERİ ÇEŞİTLİDİR.
Kullandıkları enerjiye göre:
Elektrikli El Aletleri
Pil veya aküyle çalışan el aletleri
Pnömatik El Aletleri
Hidrolik El Aletleri
Akaryakıtla çalışan el aletleri
Mekanik (Operatör gücüyle çalışan) El Aletleri
El aletleri hangi gruptan isterse olsun,kullanılması, taşınması, bakımı ve depolanması sırasında gerekli İSG güvenlik önlemleri alınmalıdır.

## Slide 7: ELEKTRİKSİZ ALETLER
Anahtar Çeşitleri
Testereler
Makaslar
Bıçaklar
Tornavidalar
Çekiçler

## Slide 8: EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
El aletlerinden kaynaklanan tehlikeler:
Gürültü,
Sivri uçlar,
Keskin kenarlar,
Kesilmeler,
Sıyrıklar

## Slide 9: EL ALETLERİ
El aletleri ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplayarak çalışmaya başlanmalıdır.
1- Kullanacağım El aleti yapılacak iş için uygun mu?
2- El aletini amacına uygun olarak kullanabilirmiyim?
3- El aleti uygun güvenlik koşullarını taşıyor mu? (el aletinin kişiye fazladan tehlike oluşturmamalı)
4- El aletini kullandıktan sonra güvenli bir yere koydum mu?
5- El aletini kullanırken hangi KKD kullanmalıyım?

## Slide 10: EL ALETLERİNDE GENEL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
A. KLASİK EL ALETLERİ
El aleti kullanılmadan önce iyice kontrol edilmeli, çatlak, aşınmış, kırık, güvenli olmayan, sapı gevşemiş el aletleri kullanılmamalıdır.
El aletleri yapılacak işe uygun seçilmelidir.
El aletlerini kullanırken kendinize ve başkalarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

## Slide 11: EL ALETLERİNDE GENEL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
A. KLASİK EL ALETLERİ
• Sivri uçlu ya da keskin kenarlı el aletlerini cepte taşınmamalıdır.
• El aletleri ile çalışma yapılacak alan kuru, düzgün olmalıdır.
• Teknik ömrünü tamamlamış el aletleri kullanılmamalıdır.
• Kullanılan el aletine uygun olarak mutlaka kişisel koruyucu kullanılmalıdır.

## Slide 12: EL ALETLERİNDE GENEL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
B. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
Elektrikli el aletlerinde önlem alınması gereken en önemli husus, elektriktir.
Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için:
Aletlerin izolasyonu yeterli olmalı
Topraklanmış olmalı
Kablolar yıpranmamış olmalı
Çalışanlar elektriğe karşı eğitilmiş olmalı
KKD kullanılmalı
Ellerinizin kuru çalışınız.

## Slide 13: EL ALETLERİNDE GENEL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
B. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
Elektrikli el aletlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise çalışmalar sırasında kablosunun etraftaki kişlerin takılıp düşmemesi için düzgün bir şekilde çalışılmalıdır. Çalışma sonunda kabloyu düzgünce sarınız.
Elektrikli el aleti ile çalışırken etrafta yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde olmamasına özen gösteriniz.
Elektrikli el aletinizinin bakımı ve temizliğini akımı kestikten sonra yapınız ve elektrikli el aletinizin fişini asılarak çıkarmaya çalışmayınız. Prizden çekerek çıkarınız.

## Slide 14: EL ALETLERİNDE GENEL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
B. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
• Arızalı el aletleri kullanımdan alıkonulmalı ve başkasının
kullanmasını engelleyebilmek için üzerine DİKKAT
ARIZALIDIR etiketi asılmalıdır.
• Geçici olarak da olsa arızalı el aletleri ve aksesuarları
kullanılmamalıdır.
• Elektrikli el aletlerinin aksesuarları tasarlandığı yerlerde
kullanılmalı, yanlış uygulamalara fırsat verilmemelidir.

## Slide 15: MEKANİK EL ALETLERİ-ÇEKİÇLER
Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
Çekiç ağzının kenarları ile malzemeye vurulmamalı çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmalı,

## Slide 16: MEKANİK EL ALETLERİ-ÇEKİÇLER
Ahşap sapları budaksız, elyaflı ağaçtan uygun biçim ve boyutta olmalı, kenarları yuvarlatılmış, kıymıksız olmalı,
Bozulan ve çapaklanan (saçaklanan) çekiç başları eğe veya zımparataşı ile düzeltilmeli,

## Slide 17: MEKANİK EL ALETLERİ-TORNAVİDALAR
Vida ağzının yalama olmaması ve kaymaması için doğru ölçülerde genişlik ve güce sahip tornavidalar kullanıılmalıdır.
Düz uçlu tornavidalar kullanılmalı; vida ucu kama gibi keskin, kırılmış veya yamulmuş olmamalıdır.
Tornavida kazıma veya delme demiri olarak kullanılmamalı.

## Slide 18: MEKANİK EL ALETLERİ-TORNAVİDALAR
Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli

## Slide 19: MEKANİK EL ALETLERİ-TORNAVİDALAR
Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalıdır.

## Slide 20: MEKANİK EL ALETLERİ-ANAHTARLAR
Sadece vidaya uygun genişlikte anahtar kullanılmalı,
Kayma riskini azaltmak için mümkün olduğunca bilezik anahtarlar kullanılmalı,
Aşınmış ve sıyrılmış ağzı olan anahtarlar kullanmamalıdır. Bu durumda kayma tehlikesi oluşur.
Kol gücü bir boru takarak artırılmaya çalışılmamalıdır. Bu durumda alet bükülebilir, kırılabilir veya vida başı kopabilir.

## Slide 21: MEKANİK EL ALETLERİ-ANAHTARLAR

## Slide 22: MEKANİK EL ALETLERİ-TESTERE
Testere kullanımı sırasında kesilecek malzeme iyice sabitlenerek kesilmelidir.
Testere fazla bastırılarak kullanılmamalıdır.
Testere kullanımı sırasında eldiven ve gözlük (gerekirse) kullanılmalıdır.
Kesim tamamlandığında testere, kesim yönünde yavaşça geri çekilmelidir.

## Slide 23: MEKANİK EL ALETLERİ-KESKİLER
Sadece keskin uçlu keskiler kullanılmalı ve doğru açıda yerleştirilmeli.
Keski başı düz olmalı, dairesel olmamalıdır.
Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

## Slide 24: MEKANİK EL ALETLERİ-KESKİLER

## Slide 25: MEKANİK EL ALETLERİ-PENSE-KATER-KARGA BURUN-Vb.
Parçaları tutmaya ve ayarlama yapmaya yarayan (pense, karga burun vb.) aletlerdir.
Hiçbir suretle cıvata veya somunların sökülüp takılmasında kullanılmamalı,
Her zaman işe uygun büyüklükte ve biçimde pens seçilmeli,
Parmaklar pensin, karga burun ağzından uzak tutunuz

## Slide 26: MEKANİK EL ALETLERİ-PENSE-KATER-KARGA BURUN-Vb.
Parçaları kesmeye yarayan alet Kater (Yan keski) dir.
Her zaman işe uygun büyüklükte ve biçimde Kater seçilmeli,
Parmaklar katerin ağzından uzak tutulmalıdır..

## Slide 27: ELEKTRİKSEL EL ALETLERİ-MATKAPLAR
Matkap ucu merkezlenmiş olmalıdır,
Matkap ucunun çıkarmış olduğu spiral talaşlar bir tahta parçası veya tel fırça ile uzaklaştırılmalıdır,
Elle tutulan parçalar delinmeye çalışılmalıdır.

## Slide 28: ELEKTRİKSEL EL ALETLERİ-MATKAPLAR
Hareketli ekipmanların yanında bol elbise, takı ve uzun saçla çalışılması önlenmeli.
Portatif aletler kablosundan tutarak taşınmamalı,
Elk. kabloları, aletleri yukarı çekmek/ indirmek için kullanılmamalı,
Prizden çıkarmak için kablodan asılmamalı,
Kablo ve hortumlar, yağ, sıcak ve keskin kenarlardan korunmalı,
Aletin motoru çabuk ısınıyorsa, kıvılcım çıkarıyorsa, aşırı gürültülü çalışıyorsa arızalı demektir, tamir edilmeli,

## Slide 29: ELEKTRİKSEL EL ALETLERİ-KANGO
Duvar kılırken gözlük, eldiven ve kulak tıkaçı kullanılmalıdır.
Kırma işlemi sırt dik bir şekilde yapılmalıdır.
Kullanılan aletin oluşturduğu titreşimden dolayı çalışmalar sırasında mola verilmeli veya iş i yapan kişi değiştirilmelidir.

## Slide 30: KAZA ÖRNEKLERİ
2020 yılında 1 adet İskele Bölgesinde Matkap ile çalışılırken bir iş kazası meydana gelmiştir.
2019 yılında 1 adet Güzelyurt Bölgesinde Matkap ile çalışılırken bir iş kazası meydana gelmiştir.
2018 yılında 1 adet Güzelyurt Bölgesinde Matkap ile çalışılırken ve 2 adet Lefkoşa Bölgesinde el ve parmakların sıkışması ile iş kazası meydana gelmiştir.

## Slide 31
TEŞEKKÜRLER