## Slide 1: KAZI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gürel ÇELEBİ (İSG UZMANI)
Ercan KÖSEOĞLU (İSG UZMANI)

## Slide 2: KONU BASLIKLARI
KAZI İŞLERİ NEDİR?
KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI
KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
KAZI İŞLERİ

## Slide 3: KAZI İŞLERİ NEDİR ?
Doğal olmayan yollarla toprağın yarılması, oyulması, çukur açılması, ve/veya toprak çıkarmadan ötürü oluşan çukur, gibi işlere Kazı İşleri denir.
Kazı işleri yapılırken, muhakak planlama yapılmalı ve yapılan plana uyulmalıdır.
Kazı işleri kendi içerisinde bir çok tehlikeleri barındırmaktadır.

## Slide 4: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Kazı öncesi aşağıda belirtilen tehlikelere karşı plan yapılmalı.
Kenarların çökmesi
Kazıda çalışanların üzerine malzeme düşmesi
Kazı alanına insan ve araçların düşmesi
İnsanların herhangi bir teçhizattan zarar görmesi
Kazı alanına giriş
Eksoz Dumanı
Halka yönelik kazalar

## Slide 5: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Kazı alanının çökmemesi için
• 1.2m veya daha derin olan kazıların kenarları güvenli bir açı vererek ya da kereste, plaka veya uygun sistemler ile desteklenmelidir.
• Kazı yığınları veya diğer malzemeler, kazı alanının kenarlarından 1.0m’den uzak olacak şekilde depolanmalıdır.
• Kazı alanı kenarlarına gerekli olduğu takdirde eteklik konmalı, etrafı şerit ile çevrelenmeli, trafik dubası konmalı ve gerekirse işaret levhası konmalıdır.
• Kazı alanında çalışırken mutlaka baret kullanılmalıdır.

## Slide 6: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Resim de görülen işçi koruyucu sistemi olmayan, kenarlarında eğim olmayan ve ayrıca çıkışı bulunmayan bir hendekte çalışmaktadır.

## Slide 7: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Kazı alanlarına insan ve araç düşmesi
Derinliği 2m ve üzeri olan kazı alanlarında parmaklık ve eteklik gibi dayanıklı bariyerler kullanılmalıdır.
Derinliği 2m altında olan kazı alanlarında uyarıcı levha ve emniyet şeridi kullanılmalıdır.
Mümkün olduğunca araçlar kazı alanlarından uzak tutulmalıdır. Gerekli olan yerlerde parlak boyanmış kirişler, bantlar ya da bariyerler kullanılmalıdır.
Kazı alanına malzeme boşaltımı yapan araçlarının kazı içerisine düşmemesi için durdurma blokları kullanılmalıdır

## Slide 8: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Hendeklerin etrafına Barikat koymak
El sinyalleri veya mekanik sinyaller kullanmak
Kazının duvarlarını eğimli yapmak.
Hendeklerin etrafına geceleri ışıklı barikat koymak.

## Slide 9: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Kazı duvarlarını destekleyici Takoz koymak
İniş çıkış merdiveni koymak

## Slide 10: KAZI İŞLERİNİN PLANLANMASI
Çalışanların teçhizattan zarar görmesi: Ekskavatör gibi hareketli iş makineleri çalışma alanından uzak tutulmalı veya güvenli çalışma sistemleri kullanılmalıdır. Operatörler eğitimli ve belgeli olmalıdır.
Kazı alanına giriş: Kazı alanına güvenli giriş ve çıkış yolları sağlanmalıdır.
Duman: Ekzos, jeneratör ve kompresör dumanları kazı alanında çalışanlar için tehlikeli olabilir. Tercihen kazı alanının içine veya yakınına yerleştirilmemelidir.
Halkın korunması: Yayaların ve araçların kazı içine düşmesini önlemek için tüm kazı alanları kamuya açık alanlardan ayrılmalıdır.

## Slide 11: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
KAZI İŞLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Ergonomik
Biyolojik Risk Etmenleri
Acil Durumlar

## Slide 12: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Fiziksel risk etmenleri ortamda bulunan,
Soğuk
Sıcaklık / Nem
Aydınlık
Gürültü
gibi etkenleri ifade etmektedir.

## Slide 13: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Soğuk: Çalışma ortamının soğuk olması, çalışanları olumsuz etkilemektedir, molalar vererek sıcak içecek içilmelidir. Ayrıca soğuk havalarda gerekli şekilde giyinilmeli, parmakların korunması için eldiven takılmalı, iyi beslenilmeli ve nefes almada zorluk yaşanırsa maske kullanılmalıdır.

## Slide 14: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Sıcaklık / Nem: Çalışma ortamının sıcak veya nemli olması, çalışanları olumsuz etkilemektedir, bu sebeble sıcak havalarda gerekli gölge ortam sağlanmalı, su içimi artırılmalı, molalar vererek çalışılmalıdır.

## Slide 15: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Aydınlık: Çalışma ortamının iyi bir şekilde görülmesi etrafta bulunan tehlikelerin belirlenebilmesi için çok önemlidir. Çalışma alanının özellikle gece çalışmalarında çok iyi bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. İyi bir aydınlatma sadece çalışanlar için değil diğer insanlar ve araçlar için de önemlidir.

## Slide 16: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Fiziksel Risk Etmenleri
Gürültü: Çalışma ortamında bulunan iş makineleri ve araçlar sebebiyle bir gürültü oluşabilmektedir. Bu gürültüden etkilenmemek için kulaklık veya kulak tıkaçları kullanılmalıdır.

## Slide 17: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Ergonomik
Ergonomi çalışanların kas iskelet sistemi ile ilgili konuları inceleyen bir konudur.
Kazı işlerinde çalışma yaparken, aldığımız duruş pozisyonu ile kas iskelet sistemimize zarar verebiliriz. Çalışmalarımızda sırtımızın dik bir şekilde olmasına dikkat etmeliyiz.
Ergonomimizi etkileyecek diğer bir konu ise ‘Yük Taşıma İşlemi’ dir. Yük kaldırırken, dizlerimizden kuvvet alarak kaldırmak, yük taşırken ise vucudumuza dayayarak taşımamız gerekmektedir.

## Slide 18: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Biyolojik Risk Etmenleri
Biyolojik risk etmenleri kazı çalışmalarında, ortaya çıkabilecek zehirli veya zarar verebilecek canlılardır. Bu canlılara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu şekilde bir canlının zarar vermesi durumunda derhal 112 ye haber verilmelidir.

## Slide 19: KAZI İŞLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Acil Durumlar
Kazı alanı içerisinde meydana gelebilecek olası herhangi bir durum karşısında tüm çalışanlar ilkyardım için 112, 188 vb. Numaraları arayabilmeli ve gerekli yardımı sağlayabilmelidir. Ayrıca kazı alanında işletmenizin dışında başka çalışanlar da var ise bu kişilerede acil durumlarda yapmaları gerekenler anlatılmalıdır.

## Slide 20: KAZI İŞLERİ
Elektrik sektöründe kazı işleri, yeraltı kablo çalışmaları ve proje ekiplerinde direk dikmek için yapılmaktadır.

## Slide 21: KAZI İŞLERİ
Kazı yapan iş aracı
Açılan Kanal
Elektrik
Tüp gaz
Ateş
Cisim Düşmesi
Toprak göçmesi
Kesici Alet
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?

## Slide 22: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Kazı yapan iş aracı
Kazı yapan araçın bakımı tam olmalıdır
Kazı yapan aracın sesli uyarı sistemi olmalı
Aracı kullanan kişinin operatörlük belgesi olmalı
Araç manevra yaparken araç yakınlarında bulunulmamalıdır.
Araç manevra yaparken, bunu işaretçi eşliğinde yapmalıdır.

## Slide 23: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Açılan Kanal
Açılacak olan kanal OG için derinliği 110 cm, genişliği min. 40 cm olmalıdır.
AG için derinlik 90 cm, genişlik min. 40 cm olmalıdır.
Kanal kazılırken açılan kanalın yüksekliği ne kadar ise çıkan toprak da o kadar ileriye depolanmalıdır.
Kazı alanının etrafına parmaklık konulmalıdır.
Çalışanlar muhakak baret, elektrikçi koruyucu ayak giyeceği, fosforlu ve reflektörlü yelek ve eldiven kullanmalıdır.

## Slide 24: KAZI İŞLERİ

## Slide 25: KAZI İŞLERİ

## Slide 26: KAZI İŞLERİ

## Slide 27: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Elektrik
Yeraltı kablo arızalarının giderilmesinde en büyük tehlike elektriktir.
Yeraltı kablosu tamir edilmeye başlamadan önce elektrik kesilmelidir.
Yeraltı kablosu tamir için patlatma cihazıyla kesilmelidir.

## Slide 28: KAZI İŞLERİ

## Slide 29: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Tüp gaz
Yeraltı kablosunun tamiri için gerekli olan ateş, tüp gaz kullanılarak sağlanmaktadır.
Kullanılacak olan tüp gazın, gaz kaçağı kontrolleri yapılmalıdır.

## Slide 30: KAZI İŞLERİ

## Slide 31: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Ateş
Kullanılan ateş için eldiven kullanılmalıdır.
Ateş ile çalışmalarda iki kişi çalışmalıdır.

## Slide 32: KAZI İŞLERİ

## Slide 33: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Cisim Düşmesi
Kanal çalışmalarında baret muhakak kullanılmalıdır. Cisim düşmesi, sıçraması, fırlaması olma ihtimali yüksektir.

## Slide 34: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Toprak göçmesi
Yapılan kazı sonrası kanal duvarlarının göçmesi olası bir tehlikedir.
1m³ toprak neredeyse bir araba ağırlığında olduğu unutulmamalıdır.
Kazı alanında tek çalışılmamalıdır.
Kanal içerisinde gerek görülürse tedbirler alınmalıdır.

## Slide 35: KAZI İŞLERİ
Yeraltı Kablo İşlerinde Tehlikeler Nelerdir?
Kesici Alet
Yeraltı kablosu tamir edilirken, maket bıçağı vb. kesici aletler kullanılmaktadır.
Kesici aletlere karşı muhakak kesilmelere dayanıklı koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

## Slide 36: KAZI İŞLERİ
YAŞANMIŞ İŞ KAZASI ÖRNEKLERİ
Lefkoşa da Yeraltı Kablosunun patlaması sonucu Hafif Yaralanma (2016)
Yeraltı Kablosunun Başa Çarpması (2017)
Yeraltı Kablosunun Göze Çarpması (2018)
Yeraltı Kablosu Çekerken Kas Zedelenmesi (2018)
Yeraltı Kablosunda Bulunan Sac ın El Kesmesi (2019)
Yeraltı Kablosu Patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. (2021)
Yeraltı Kablosu Soyarken Maket Bıçağı İle El Kesmesi (2022,2023)

## Slide 37: BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER