## Slide 1: KIB – TEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ Gürel ÇELEBİ
ELEKTRİK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 2
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

## Slide 3: PLAKA DÖŞEME
Plaka döşenirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
1- Yüksekte çalışma yapılması: Yasalarımız gereği yüksekte çalışmada önlem alınması gerekmektedir.
(Paraşut tipi emniyet kemeri ve Lanyard)
2-Tavana çıkarken kullanılan merdiven: (Merdivenin kullanıma uygun olması gerekmektedir ve merdivene tırmanırken aşağıda bir kişinin merdiveni tutması şarttır)
3- Plaka içerisinde yapılan çalışma: Ayağın sıkışması, ayağa metal batması. (Ayağın ezilmesini veya ayağa bir şeyler batmasını engelleyici ayakkabı)

## Slide 5: PLAKA DÖŞEME
4- Çalışma alanına malzeme alımı: (Malzemeleri yukarıya elle taşımaya çalışmamalıdır, makara kullanılmalıdır)

## Slide 8: Duvar Kırma
Duvarları eğer siz kırıyorsanız bunun da bir takım tehlikeleri vardır;
1- Uygunsuz vucut duruşu (Duvar kırılırken dik durulmalıdır ve eldiven kullanılmalıdır. Ayrıca yeni tip makinelerde kullanılılabilinir.)
2- El aletleriyle çalışma
3- Elektrikli el aletleriyle çalışma

## Slide 9: Duvar Kırma
2- El aletleriyle çalışma
-Uygunsuz vucut duruşu
-Başa ve göze parça vurması (Baret ve Gözlük kullanımı)
-Ele vurma (yaralanma)
(Eldiven kullanımı ve çalışma sırasında dikkat)
3- Elektrikli el aletleriyle çalışma
-Uygunsuz vucut duruşu
-Titreşim (Eldiven)
-Gürültü (Kulaklık)

## Slide 12: Boruların Döşenmesi
Borular döşenirken şunlara dikkat edilmelidir;
1- Merdivenlerde döşeme yapılırken , düşme olasılığı yüksektir. (merdivenlerde korkuluk olmaması sebebiyle düşme olabilir, bu sebeple önlem alınması gerekmektedir.)
2- Boru döşemede (Boruyu bükmek için) kullanılan alev (Eldiven kullanılmalı)
3- Yer yüzeyine yapılan döşemelerde, düşmelere karşı önlemler alınmalı (Takılıp düşmelere karşı önlem alınmalı)

## Slide 17: Kutuların Tutturulması
Boruların tutturulması sırasında dikkat edilmesi gerekenler;
1- Tahta ile tutturulma (Kıymık batması, eldiven kullanılmalı)
2- Sıva ile tutturulma (Kimyasallara temas, eldiven kullanılmalı)

## Slide 19: Kablo Çekme
Kablo çekme işlemi sırasında dikkat edilmesi hususlar;
1- Kablo çekerken ellerin yaralanması (Elin su toplaması, eldiven kullanılmalı)
2- Uygunsuz vucut duruşu

## Slide 22: Finish (Bitirme)
Tesisatın bitiş işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
1- Elektrikli / Elektriksiz el aletleri ile çalışma
2- Uygunsuz vucut duruşu

## Slide 23
TEŞEKKÜRLER